СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПО IP

| Первая цифра: Защита от механических повреждений |
| --- |
| IP 0x | - | Нет защиты |
| IP 1x |  | Защита от проникновения предметов > 52,5 мм |
| IP 2x |  | Защита от проникновения предметов > 12,5 мм |
| IP 3x |  | Защита от проникновения предметов > 2,5 мм |
| IP 4x |  | Защита от проникновения предметов > 1 мм |
| IP 5x |  | Частичная защита от пыли (не проникает в количестве, которое может помешать работе устройства) |
| IP 6x |  | Полная защита от пыли (пыленепроницаемость) |
| Вторая цифра: Защита от попадания влаги |
| IP x0 | - | Нет защиты |
| IP x1 |  | Защита от вертикально падающих капель воды |
| IP x2 |  | Защита от падающих капель воды, с углом отклонения до 15' |
| IP x3 |  | Защита от падающих капель воды, с углом отклонения до 60' |
| IP x4 |  | Защита от водяных брызг в любом направлении |
| IP x5 |  | Защита от водяных струй в любом направлении |
| IP x6 |  | Защита от водяных потоков или сильных струй |
| IP x7 |  | Защита при частичном (или кратковременном) погружении в воду |
| IP x8 |  | Защита при полном (или длительном) погружении в воду |

Например, класс защиты IP 65 - Полная защита от пыли, Защита от водяных струй в любом направлении.